|  | 22.06.2018 ; . https://e-shop.ewo-stuttgart.de/druckluftaufbereitung/baureihe-standard/6323/druckluftfilter-g3/4g1-1/2?c=7 ; . |
| --- | --- |

Deutsch

# Druckluftfilter - G3/4–G1 1/2

Druckluftfilter reinigen die komprimierte Arbeitsluft von festen und flüssigen Bestandteilen (Schmutzpartikel, Oxidationsprodukte, Kondenswasser) und schützen damit die nachfolgenden Komponenten vor Verschmutzung und Verschleiß. Die Reinigung erfolgt zweistufig durch Zyklonabscheidung und Sinterfilter. Als Zusatzoption mit Metallschutzkorb oder Metallbehälter erhältlich. Anschlussgewinde von G 3/4 bis G 1 1/2.

Zubehör- und Hauptersatzteile auf Anfrage

## Technische Daten:

|  | BG Kompakt | BG Groß | BG Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Nenndurchfluss** | 6.700Nl/min | 10.000Nl/min | 12.500Nl/min |
| Max. Betriebsdruck (p1) | mit Kunststoff- / Metallbehälter: 16bar / 25bar |
| Betriebstemperatur | mit Kunststoff- / Metallbehälter: 0°C bis +50°C / 0°C bis +90°C |
| Kondensatvolumen | 80cm³ | 260cm³ | 260cm³ |
| Einbaulage | senkrecht |
| Durchflussrichtung | Pfeil beachten |
| Nennweite | DN20 | DN20 | DN25 |
| Nenndruck (Gehäuse) | PN25 |
| Gewicht | 1320g | 1870g | 2120g |
| Material | - Dichtung: NBR |
|  | - Gehäuse: Zinkdruckguss | Aludruckguss | Aluminium |
|  | - Filtereinsatz: Sinterbronze |
|  | - Kunststoffbehälter: Polycarbonat |
| ** gemessen bei p1 = 6bar und Δp = 1bar |

## Abmessungen

| BG | Kompakt | Groß | Max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G3/4* | G1 | G3/4* | G1 | G1 1/4* | G1 1/2 |
| A | 102 | 90 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| B | 102 | 90 | 134 | 120 | 134 | 120 |
| C | 38 | 38 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| D** | 175 | 175 | 206 | 206 | 216 | 216 |
| * Ein- und Ausgang reduziert (Reduktionen lose beigelegt) ** mit halbautomatischem Ablassventil: +10mm; mit automatischem Anbauauablassventil A: +90mm |

## Bestellnummern

| 322.410 | Filter, standard, max, G11/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, Handablassventil, reduziert mit Adapter 280-241 |
| --- | --- |
| 322.410M | Filter, standard, max, G11/4, 25 bar, Metallbehälter, Handablassventil, reduziert mit Adapter 280-241 |
| 322.410S | Filter, standard, max, G11/4, 16 bar, Schutzkorb, Handablassventil, reduziert mit Adapter 280-241 |
| 322.411 | Filter, standard, max, G11/2, 16 bar, Kunststoffbehälter, Handablassventil |
| 322.411M | Filter, standard, max, G11/2, 25 bar, Metallbehälter, Handablassventil |
| 322.411S | Filter, standard, max, G11/2, 16 bar, Schutzkorb, Handablassventil |
| 322.48 | Filter, standard, gross, G3/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, Handablassventil, reduziert mit Adapter 1193 |
| 322.48M | Filter, standard, gross, G3/4, 25 bar, Metallbehälter, Handablassventil, reduziert mit Adapter 1193 |
| 322.48S | Filter, standard, gross, G3/4, 16 bar, Schutzkorb, Handablassventil, reduziert mit Adapter 1193 |
| 322.49 | Filter, standard, gross, G1, 16 bar, Kunststoffbehälter, Handablassventil |
| 322.49M | Filter, standard, gross, G1, 25 bar, Metallbehälter, Handablassventil |
| 322.49S | Filter, standard, gross, G1, 16 bar, Schutzkorb, Handablassventil |
| 322.5410 | Filter, standard, max, G11/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, halbautomatisches Handablassventil, reduziert mit Adapter 280-241 |
| 322.5410M | Filter, standard, max, G11/4, 25 bar, Metallbehälter, halbautomatisches Handablassventil, reduziert mit Adapter 280-241 |
| 322.5410S | Filter, standard, max, G11/4, 16 bar, Schutzkorb, halbautomatisches Handablassventil, reduziert mit Adapter 280-241 |
| 322.5411 | Filter, standard, max, G11/2, 16 bar, Kunststoffbehälter, halbautomatisches Handablassventil |
| 322.5411M | Filter, standard, max, G11/2, 25 bar, Metallbehälter, halbautomatisches Handablassventil |
| 322.5411S | Filter, standard, max, G11/2, 16 bar, Schutzkorb, halbautomatisches Handablassventil |
| 322.548 | Filter, standard, gross, G3/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, halbautomatisches Handablassventil, reduziert mit Adapter 1193 |
| 322.548M | Filter, standard, gross, G3/4, 25 bar, Metallbehälter, halbautomatisches Handablassventil, reduziert mit Adapter 1193 |
| 322.548S | Filter, standard, gross, G3/4, 16 bar, Schutzkorb, halbautomatisches Handablassventil, reduziert mit Adapter 1193 |
| 322.549 | Filter, standard, gross, G1, 16 bar, Kunststoffbehälter, halbautomatisches Handablassventil |
| 322.549M | Filter, standard, gross, G1, 25 bar, Metallbehälter, halbautomatisches Handablassventil |
| 322.549S | Filter, standard, gross, G1, 16 bar, Schutzkorb, halbautomatisches Handablassventil |
| 370.38 | Filter, standard, kompakt, G3/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A, reduziert mit Adapter 1193 |
| 370.38M | Filter, standard, kompakt, G3/4, 25 bar, Metallbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.38S | Filter, standard, kompakt, G3/4, 16 bar, Schutzkorb, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.39 | Filter, standard, kompakt, G1, 16 bar, Kunststoffbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.39M | Filter, standard, kompakt, G1, 25 bar, Metallbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.39S | Filter, standard, kompakt, G1, 16 bar, Schutzkorb, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.410 | Filter, standard, max, G11/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A, reduziert mit Adapter 409-81 |
| 370.410M | Filter, standard, max, G11/4, 25 bar, Metallbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.410S | Filter, standard, max, G11/4, 16 bar, Schutzkorb, vollautomatisches Anbauablassventil A, reduziert mit Adapter 409-81 |
| 370.411 | Filter, standard, max, G11/2, 16 bar, Kunststoffbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.411M | Filter, standard, max, G11/2, 25 bar, Metallbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.411S | Filter, standard, max, G11/2, 16 bar, Schutzkorb, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.48 | Filter, standard, gross, G3/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A, reduziert mit Adapter 1193 |
| 370.48M | Filter, standard, gross, G3/4, 25 bar, Metallbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.48S | Filter, standard, gross, G3/4, 16 bar, Schutzkorb, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.49 | Filter, standard, gross, G1, 16 bar, Kunststoffbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.49M | Filter, standard, gross, G1, 25 bar, Metallbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 370.49S | Filter, standard, gross, G1, 16 bar, Schutzkorb, vollautomatisches Anbauablassventil A |
| 405.38 | Filter, standard, kompakt, G3/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, Handablassventil |
| 405.38M | Filter, standard, kompakt, G3/4, 25 bar, Metallbehälter, Handablassventil |
| 405.38S | Filter, standard, kompakt, G3/4, 16 bar, Schutzkorb, Handablassventil |
| 405.39 | Filter, standard, kompakt, G1, 16 bar, Kunststoffbehälter, Handablassventil |
| 405.39M | Filter, standard, kompakt, G1, 25 bar, Metallbehälter, Handablassventil |
| 405.39S | Filter, standard, kompakt, G1, 16 bar, Schutzkorb, Handablassventil |
| 405.538 | Filter, standard, kompakt, G3/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, halbautomatisches Handablassventil |
| 405.538M | Filter, standard, kompakt, G3/4, 25 bar, Metallbehälter, halbautomatisches Handablassventil |
| 405.538S | Filter, standard, kompakt, G3/4, 16 bar, Schutzkorb, halbautomatisches Handablassventil |
| 405.539 | Filter, standard, kompakt, G1, 16 bar, Kunststoffbehälter, halbautomatisches Handablassventil |
| 405.539M | Filter, standard, kompakt, G1, 25 bar, Metallbehälter, halbautomatisches Handablassventil |
| 405.539S | Filter, standard, kompakt, G1, 16 bar, Schutzkorb, halbautomatisches Handablassventil |

English

# Filters - G3/4–G1 1/2

Compressed air filters serve to remove impurities (condensation water, pipe scaling, rust particles) from the air in the work place. The cleansing is done in two stages by means of cycloning (condensation) and sintering filters (solid contamination). Port sizes G 3/4 to G 1 1/2.

Accesories and main sparts on request

## Technical details:

|  | Size compact | Size large | Size max |
| --- | --- | --- | --- |
| Nominal rates of flow** | 6.700Nl/min | 10.000Nl/min | 12.500Nl/min |
| Max. operating pressure (p1) | with plastic- / metal bowl: 16bar / 25bar |
| Operating temperature | with plastic- / metal bowl: 0°C up to +50°C / 0°C up to +90°C |
| Effective bowl volume | 80cm³ | 260cm³ | 260cm³ |
| Mounting position | vertical |
| Direction of flow | arrow |
| Nominal width | DN20 | DN20 | DN25 |
| Nominal pressure (housing) | PN25 |
| Weight | 1320g | 1870g | 2120g |
| Material | - seal: NBR |
|  | - housing: zinc alloy | alu alloy | aluminium |
|  | - filter element: sintered bronze |
|  | - plastic bowl: polycarbonate |
| ** measured at p1 = 6bar and Δp = 1bar |

## Measurements

| Size | compact | large | max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G3/4* | G1 | G3/4* | G1 | G1 1/4* | G1 1/2 |
| A | 102 | 90 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| B | 102 | 90 | 134 | 120 | 134 | 120 |
| C | 38 | 38 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| D** | 175 | 175 | 206 | 206 | 216 | 216 |
| * Inlet and outlet reduced (reductions added loosely) ** with semi-automatic drain valve: +10mm; with external automatic drain valve A: +90mm |