|  | 22.06.2018 ; . https://e-shop.ewo-stuttgart.de/druckluftaufbereitung/baureihe-standard/788/2er-wartungseinheit-g1/8g1/2?c=7 ; . |
| --- | --- |

Deutsch

# 2er-Wartungseinheit - G1/8–G1/2

Wartungseinheit bestehend aus Filterdruckregler und Druckluftöler, verbunden mit Doppelnippel. Die Variationen der Einzelgeräte sind als Sonderanfertigung möglich. Halterungs-Set als Zubehör erhältlich. Anschlussgewinde G 1/8 bis G 1/2.

Hinweis: Manometer lose beigelegt

Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

Ölempfehlung: Ölbehälter aus Kunststoff (Polycarbonat) werden durch Ölzusätze, Frostschutzmittel oder synthetische Öle angegriffen! Wir empfehlen daher Mineralöle von ca. 22 bis 32 cSt bei 40°C (bei schlagenden Werkzeugen bis 68 cSt). Für andere Öle sollten Metallbehälter oder ein Metallöleraufsatz verwendet werden, insbesondere bei kältefesten Ölen.

## Technische Daten:

|  | BG Klein | BG Mittel |
| --- | --- | --- |
| Nenndurchfluss** | 580Nl/min | 1830Nl/min |
| Min. Durchfluss*** | 50Nl/min | 117Nl/min |
| Max. Betriebsdruck (p1) | - Kunststoffbehälter: 16bar |
|  | - Metallbehälter: 25bar |
| Betriebstemperatur | - Kunststoffbehälter: 0°C bis +50°C |
|  | - Metallbehälter: 0°C bis +90°C |
| Nutzbarer Behälterinhalt | - Filterbehälter: 25cm³ | 80cm³ |
|  | - Ölbehälter: 40cm³ | 135cm³ |
| Einbaulage | senkrecht |
| Durchflussrichtung | Pfeil beachten |
| Nennweite | DN6 | DN15 |
| Nenndruck (Gehäuse) | PN25 |
| Vordruckabhängigkeit | < 3% | < 2% |
| Rücksteuerhysterese | ~ 1bar |
| Gewicht | 1400g | 3670g |
| Material | - Membranen/Dichtungen: NBR |
|  | - Gehäuse: Zinkdruckguss |
|  | - Kunststoffbehälter: Polycarbonat |
|  | - Filtereinsatz: Sinterbronze |
| **gemessen bei p1 = 8bar, p2 = 6bar und Δp = 1bar ***Ölzufuhr 10 Tröpfchen/min bei 6bar |

## Abmessungen

| BG | Klein | Mittel |
| --- | --- | --- |
| Anschlussgewinde | G1/8* | G1/4* | G3/8 | G3/8* | G1/2 |
| A | 124 | 124 | 124 | 182 | 182 |
| B | 130 | 130 | 122 | 184 | 176 |
| C | 99 | 99 | 99 | 134 | 134 |
| D | 131 | 131 | 131 | 172 | 172 |
| E | 67 | 67 | 67 | 87 | 87 |
| * Ein- und Ausgang reduziert (Reduktionen lose beigelegt) |

## Bestellnummern

| 331.21 | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, klein, G1/8, 16 bar, Kunststoffbehälter, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 322-18 |
| --- | --- |
| 331.21M | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, klein, G1/8, 25 bar, Metallbehälter, Knebel, mit Manometer, 85, reduziert mit Adapter 322-18 |
| 331.21S | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, klein, G1/8, 16 bar, Schutzkorb, Knebel, mit Manometer, 85, reduziert mit Adapter 322-18 |
| 331.22 | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, klein, G1/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, Knebel, mit Manometer, 85, reduziert mit Adapter 1068 |
| 331.22M | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, klein, G1/4, 25 bar, Metallbehälter, Knebel, mit Manometer, 85, reduziert mit Adapter 1068 |
| 331.22S | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, klein, G1/4, 16 bar, Schutzkorb, Knebel, mit Manometer, 85, reduziert mit Adapter 1068 |
| 331.23 | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, klein, G3/8, 16 bar, Kunststoffbehälter, Knebel, mit Manometer, 85 |
| 331.23M | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, klein, G3/8, 25 bar, Metallbehälter, Knebel, ohne Manometer, 85 |
| 331.23S | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, klein, G3/8, 16 bar, Schutzkorb, Knebel, ohne Manometer, 85 |
| 331.35 | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, mittel, G3/8, 16 bar, Kunststoffbehälter, Knebel, mit Manometer, 215, reduziert mit Adapter 1018 |
| 331.35M | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, mittel, G3/8, 25 bar, Metallbehälter, Knebel, mit Manometer, 215, reduziert mit Adapter 1018 |
| 331.35S | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, mittel, G3/8, 16 bar, Schutzkorb, Knebel, mit Manometer, 215, reduziert mit Adapter 1018 |
| 331.36 | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, mittel, G1/2, 16 bar, Kunststoffbehälter, Knebel, mit Manometer, 215 |
| 331.36M | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, mittel, G1/2, 25 bar, Metallbehälter, Knebel, ohne Manometer |
| 331.36S | Wartungseinheit, 2-teilig, standard, mittel, G1/2, 16 bar, Schutzkorb, Knebel, ohne Manometer |

English

# Two-piece maintenance units - G1/8–G1/2

Maintenance unit consisting of filter pressure regulator and lubricator, connected with double nipple. Can be combined with additional equipment to make other variations. Bracket mounting available as accessory. Connection threads G1/8 up to G 1/2.

Note: Gauge added loosely

Accessories and spare parts on request

Recommended oil: Oil containers made of plastic (polycarbonate) are attacked by oil additives, anti-frost or synthetic oils. We therefore recommend regular lubricating oils of approx. 22 up to 32 cSt at 40 °C (in case of percussive tools - such as impact wrenches - up to 68 cSt). Metal containers should be used for other oils, especially for low-temperature oils. Also recommended is a metal lubricator adjusting cap.

## Technical details:

|  | Size small | Size medium |
| --- | --- | --- |
| Nominal rates of flow** | 580Nl/min | 1830Nl/min |
| Min. flow rate*** | 50Nl/min | 117Nl/min |
| Max. operating pressure (p1) | - plastic bowl: 16bar |
|  | - metal bowl: 25bar |
| Operating temperature | - plastic bowl: 0°C up to +50°C |
|  | - metal bowl: 0°C up to +90°C |
| Effective bowl volume | - filter bowl: 25cm³ | 80cm³ |
|  | - oil bowl: 40cm³ | 135cm³ |
| Mounting position | vertical |
| Direction of flow | arrow |
| Nominal width | DN6 | DN15 |
| Nominal pressure (housing) | PN25 |
| Dependence upon supply pressure | < 3% | < 2% |
| Reversing control hysteresis | ~ 1bar |
| Weight | 1400g | 3670g |
| Material | - diaphragms/seals: NBR |
|  | - housing: zinc alloy |
|  | - plastic bowl: polycarbonate |
|  | - filter element: sintered bronze |
| **measured at p1 = 8bar, p2 = 6bar and Δp = 1bar ***oil delivery 10 droplets/min at 6bar |

## Measurements

| Size | small | medium |
| --- | --- | --- |
| Connection threads | G1/8* | G1/4* | G3/8 | G3/8* | G1/2 |
| A | 124 | 124 | 124 | 182 | 182 |
| B | 130 | 130 | 122 | 184 | 176 |
| C | 99 | 99 | 99 | 134 | 134 |
| D | 131 | 131 | 131 | 172 | 172 |
| E | 67 | 67 | 67 | 87 | 87 |
| * Inlet and outlet reduced (reductions added loosely) |