|  | 22.06.2018 ; . https://e-shop.ewo-stuttgart.de/druckluftaufbereitung/baureihe-airvision/1760/druckregler-g1/8g1/4?c=114 ; . |
| --- | --- |

Deutsch

# Druckregler - G1/8–G1/4

Druckregler in Membranbauart (Rollmembran) und Blockbauweise. Beidseitige Anflanschmöglichkeit für weitere Geräte. Schalttafel- oder Halterungs-Set möglich. Sekundärentlüftung (Rücksteuerung) und weitgehende Vordruckunabhängigkeit sind gegeben. Regelbereich 0,5 bis 6, 10 und 16 bar. Einstellarretierung durch Eindrücken des Handrades. Manometer vorder- und rückseitig montierbar. Anschlussgewinde G1/8 und G1/4.

Hinweis: Um Ausfälle zu vermeiden, sollte ein Filter vorgeschaltet werden.

Zubehör- und Hauptersatzteile auf Anfrage

## Technische Daten:

| Nenndurchfluss** | 670Nl/min |
| --- | --- |
| Max. Betriebsdruck (p1) | 25bar |
| Max. Sekundärdruck (p2) (Regelbereich) | 0,5 bis 10bar (optional: bis 6 oder 16bar) |
| Max. Betriebstemperatur | +50°C |
| Einbaulage | beliebig |
| Durchflussrichtung | Pfeilrichtung |
| Nennweite | DN6 |
| Vordruckabhängigkeit | < 4% |
| Rücksteuerhysterese | ~ 1bar |
| Gewicht | 300g |
| Material | - Membranen / Dichtungen: NBR |
|  | - Gehäuse: Zinkdruckguss |
| ** gemessen bei p1 = 8bar, p2 = 6bar und Δp = 1bar |

## Abmessungen

| Anschlussgewinde | G1/8* | G1/4 |
| --- | --- | --- |
| A | 40 | 40 |
| B | 90 | 90 |
| C | 40 | 40 |
| D | 46 | 40 |
| E | 25 | 25 |
| F | 20 | 20 |
| H | 105 | 105 |
| K | 22 | 22 |
| L | M30x1,5 | M30x1,5 |
| M | 75 | 75 |
| * Ein- und Ausgang reduziert (Reduktion mit O-Ring beigelegt) |

## Bestellnummern

| 444.212 | Druckregler, airvision, BG I, G1/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, mit Manometer, 670 |
| --- | --- |
| 444.213 | Druckregler, airvision, BG I, G1/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, mit Manometer, 680 |
| 444.214 | Druckregler, airvision, BG I, G1/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, mit Manometer, 690 |
| 444.222 | Druckregler, airvision, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, mit Manometer, 670 |
| 444.223 | Druckregler, airvision, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, mit Manometer, 680 |
| 444.224 | Druckregler, airvision, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, mit Manometer, 690 |
| 444.412 | Druckregler, airvision, BG I, G1/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, ohne Manometer |
| 444.413 | Druckregler, airvision, BG I, G1/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, ohne Manometer |
| 444.414 | Druckregler, airvision, BG I, G1/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, ohne Manometer |
| 444.422 | Druckregler, airvision, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, ohne Manometer |
| 444.423 | Druckregler, airvision, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, ohne Manometer |
| 444.424 | Druckregler, airvision, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, ohne Manometer |

English

# Pressure regulators - G1/8–G1/4

Pressure regulators in a modular design. They maintain a constant working pressure, regardless of pressure fluctuations in the system or of air consumption. Flanging is possible on both sides for adding other airvision equipment. Secondary air exhaust (relieving) and almost complete independence of primary pressure. Diaphragm regulator with working pressure ranges 0,5 up to 6, 10 and 16 bar. Adjustment can be locked by pressing the handwheel. Gauge can be mounted on back or front. Connection threads G 1/8 and G 1/4.

Important: Use of filter always recommended.

Accessories and main spare parts on request

## Technical details:

| Nominal rates of flow** | 670Nl/min |
| --- | --- |
| Max. operating pressure (p1) | 25bar |
| Secondary pressure (p2) max. (Control range) | 0,5 to 10bar (optionally: to 6 or 16bar) |
| Max. Operating temperature | +50°C |
| Mounting position | any |
| Direction of flow | arrow |
| Nominal width | DN6 |
| Dependence upon supply pressure | < 4% |
| Reversing control hysteresis | ~ 1bar |
| Weight | 300g |
| Material | - diaphragm / seals: NBR |
|  | - housing: zinc alloy |
| ** measured at p1 = 8bar, p2 = 6bar and Δp = 1bar |

## Measurements

| Connection threads | G1/8* | G1/4 |
| --- | --- | --- |
| A | 40 | 40 |
| B | 90 | 90 |
| C | 40 | 40 |
| D | 46 | 40 |
| E | 25 | 25 |
| F | 20 | 20 |
| H | 105 | 105 |
| K | 22 | 22 |
| L | M30x1,5 | M30x1,5 |
| M | 75 | 75 |
| * Inlet and outlet reduced (reductions with o-ring seperately included) |