|  | 02.07.2018 ; . https://e-shop.ewo-stuttgart.de/druckluftzubehoer/schlaeuche/5083/spiralschlauch-polyamid-12?c=18 ; . |
| --- | --- |

Deutsch

# Spiralschlauch Polyamid 12

Schläuche beidseitig komplett eingebunden mit drehbaren Anschlussgewinden in Messing verzinkt, sowie als Ausführung mit Kupplung und Stecker (beides Stahl). Ohne Querschnittsverengungen. Knickfest durch Knickschutzfeder. Farbe blau.

Die max. Auszugslänge (gestreckte Länge) beträgt ca. 20 % mehr als die Arbeitslänge.

Mit Anschlussgewinde (Messing) verzinkt oder komplett montiert mit DN 7,2 Kupplung (Stahl) und Stecker (Stahl) erhältlich.

## Technische Daten:

| Schlauch-ø D x d (mm) | Außen-ø (mm) | Berstdruck | Arbeitsdruck (p2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bei 21 °C | bei 50/60 °C | bei 21 °C | bei 50/60 °C |
| 6 x 4 | 75 | 84 | 48 | 33,6 | 19,2 |
| 8 x 6 | 75 | 58 | 35 | 23,2 | 14,0 |
| 10 x 8 | 115 | 46 | 26 | 18,4 | 10,4 |
| 12 x 10 | 140 | 42 | 24 | 16,8 | 9,6 |

Betriebstemperatur -40 °C bis + 100 °C

## Bestellnummern

| E40940 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 6 x 4 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Ø aussen 75 mm, G1/4, 33,6 bar |
| --- | --- |
| E40941 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 8 x 6 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Ø aussen 75 mm, G1/4, 23,2 bar |
| E40942 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 8 x 6 mm, Arbeitslänge 5 m, Ø aussen 75 mm, G1/4, 23,2 bar |
| E40943 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 8 x 6 mm, Arbeitslänge 7,5 m, Ø aussen 75 mm, G1/4, 23,2 bar |
| E40944 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 8 x 6 mm, Arbeitslänge 10 m, Ø aussen 75 mm, G1/4, 23,2 bar |
| E40945 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 10 x 8 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Ø aussen 115 mm, G1/4, 18,4 bar |
| E40946 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 10 x 8 mm, Arbeitslänge 5 m, Ø aussen 115 mm, G1/4, 18,4 bar |
| E40947 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 10 x 8 mm, Arbeitslänge 7,5 m, Ø aussen 115 mm, G1/4, 18,4 bar |
| E40948 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 10 x 8 mm, Arbeitslänge 10 m, Ø aussen 115 mm, G1/4, 18,4 bar |
| E40949 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 12 x 10 mm, Arbeitslänge 5 m, Ø aussen 140 mm, G3/8, 16,8 bar |
| E40950 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 12 x 10 mm, Arbeitslänge 7,5 m, Ø aussen 140 mm, G3/8, 16,8 bar |
| E40951 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 12 x 10 mm, Arbeitslänge 10 m, Ø aussen 140 mm, G3/8, 16,8 bar |
| E40970 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 6 x 4 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Ø aussen 75 mm, 33,6 bar, DN 7,2 Kupplung und Stecker |
| E40971 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 8 x 6 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Ø aussen 75 mm, 23,2 bar, DN 7,2 Kupplung und Stecker |
| E40972 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 8 x 6 mm, Arbeitslänge 5 m, Ø aussen 75 mm, 23,2 bar, DN 7,2 Kupplung und Stecker |
| E40973 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 8 x 6 mm, Arbeitslänge 7,5 m, Ø aussen 75 mm, 23,2 bar, DN 7,2 Kupplung und Stecker |
| E40974 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 8 x 6 mm, Arbeitslänge 10 m, Ø aussen 75 mm, 23,2 bar, DN 7,2 Kupplung und Stecker |
| E40975 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 10 x 8 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Ø aussen 115 mm, 18,4 bar, DN 7,2 Kupplung und Stecker |
| E40976 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 10 x 8 mm, Arbeitslänge 5 m, Ø aussen 115 mm, 18,4 bar, DN 7,2 Kupplung und Stecker |
| E40977 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 10 x 8 mm, Arbeitslänge 7,5 m, Ø aussen 115 mm, 18,4 bar, DN 7,2 Kupplung und Stecker |
| E40978 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 10 x 8 mm, Arbeitslänge 10 m, Ø aussen 115 mm, 18,4 bar, DN 7,2 Kupplung und Stecker |
| E40979 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 12 x 10 mm, Arbeitslänge 5 m, Ø aussen 140 mm, 16,8 bar, DN 7,2 Kupplung und Stecker |
| E40980 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 12 x 10 mm, Arbeitslänge 7,5 m, Ø aussen 140 mm, 16,8 bar, DN 7,2 Kupplung und Stecker |
| E40981 | Spiralschlauch, Polyamid 12, 12 x 10 mm, Arbeitslänge 10 m, Ø aussen 140 mm, 16,8 bar, DN 7,2 Kupplung und Stecker |

English

# Spiral hose polyamide 12

Spiral hoses with firmly attached threaded connections (rotatable) at both ends made of zinc-plated brass, as well as a version with coupling and plug (both made of steel). Resistant to reduction of inside diameter. With anti kink device. Blue.

The maximum extension length (overall length) amounts approx. 20 % more than the operating length.

With rotatable threaded connection (zinc-plated brass) or ready mounted with coupling (steel) and plug (steel) available.

## Technical details:

| Hose DIA D x d (mm) | Outside DIA (mm) | Burst pressure | Operating pressure (p2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | at 21 °C | at 50/60 °C | at 21 °C | at 50/60 °C |
| 6 x 4 | 75 | 84 | 48 | 33,6 | 19,2 |
| 8 x 6 | 75 | 58 | 35 | 23,2 | 14,0 |
| 10 x 8 | 115 | 46 | 26 | 18,4 | 10,4 |
| 12 x 10 | 140 | 42 | 24 | 16,8 | 9,6 |

Operating temperature range -40 °C up to + 100 °C