|  | 02.07.2018 ; . https://e-shop.ewo-stuttgart.de/druckluftzubehoer/wegeventile/2254/absperrventile?c=19 ; . |
| --- | --- |

Deutsch

# Absperrventile

Absperrventil:

2-Wege-Ventile mit Handbetätigung. Die Dichtung erfolgt metallisch durch eine rostfreie Edelstahl-Kugel. Die Spindeldichtung erfolgt durch O-Ring aus Perbunan.

## Technische Daten:

| Max. Betriebsdruck (p1) | 25 bar (PN25) für DN 3,5 |
| --- | --- |
|  | 40 bar (PN40) ab DN 4 |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +90°C |
| Durchflussmedien | Nichtbrennbare und ungiftige Gase, vorzugsweise Luft |
| Einbaulage | beliebig |
| Durchflussrichtung | Pfeil beachten |
| Material | Messing |

## Bestellnummern

| 295.01 | Absperrventil mit Metallhandrad, DN 3,5, G1/8, a, Eckform, Messing |
| --- | --- |
| 295.11 | Absperrventil mit Metallhandrad, DN 3,5, G1/4, a, Eckform, Messing |
| 296.01 | Absperrventil mit Metallhandrad, DN 3,5, G1/8, a, Durchgangsform, Messing |
| 296.11 | Absperrventil mit Metallhandrad, DN 3,5, G1/4, a, Durchgangsform, Messing |
| 556.12 | Absperrventil mit Kunststoffhandrad, DN 6, G1/4, a, Durchgangsform, Messing |
| 556.14 | Absperrventil mit Kunststoffhandrad, DN 10, G3/8, a, Durchgangsform, Messing |
| 556.16 | Absperrventil mit Kunststoffhandrad, DN 10, G1/2, a, Durchgangsform, Messing |
| 556.22 | Absperrventil mit Kunststoffhandrad, DN 6, G1/4, i, Durchgangsform, Messing |
| 556.24 | Absperrventil mit Kunststoffhandrad, DN 9, G3/8, i, Durchgangsform, Messing |
| 556.26 | Absperrventil mit Kunststoffhandrad, DN 11, G1/2, i, Durchgangsform, Messing |

English

# Shut-off valves

Shut-off valves:

2-way valves with manual operation. Sealing takes place by a stainless steel ball. Spindle seal is made by an o-ring of perbunan.

## Technical details:

| Max. operating pressure (p1) | 25 bar (PN25) for DN 3,5 |
| --- | --- |
|  | 40 bar (PN40) from DN 4 |
| Operating temperature | -10°C up to +90°C |
| Permissible media | non-flammable and non-toxic gases, preferably air |
| Mounting position | any |
| Direction of flow | arrow |
| Material | brass |