|  | 02.07.2018 ; . https://e-shop.ewo-stuttgart.de/druckluftzubehoer/nicht-bauteilgepruefte-abblaseventile/4044/nicht-bauteil-geprueftes-klassisches-abblaseventil-dn-6?c=21 ; . |
| --- | --- |

Deutsch

# Nicht bauteil-geprüftes klassisches Abblaseventil DN 6

Zum Abblasen von ungiftigen und nicht brennbaren Gasen in die Atmosphäre zur Absicherung von Druckbehältern gegen Drucküberschreitung. Einstellung und Plombierung werden separat berechnet.

Klassisches Abblaseventil DN 6: Eingestellte Ventile sind plombiert. Metall dichtende Ventile können eine leichte Leckage haben.

## Technische Daten:

|  | DN 6 |
| --- | --- |
| Anschlussgewinde | G1/4 |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +90°C (NBR) / -10°C bis +180°C (Metall) Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage erhältlich! |
| Einstellbereich | 1,5 – 12 bar |
| Öffnungsdruckdifferenz | 10% – 15% |
| Schließdruckdifferenz | 15% – 25% |
| Einbaulage | senkrecht |
| Material | - Gehäuse: Messing |
|  | - Dichtung: Metall, NBR |

| Begriffserklärung |
| --- |
| Einstelldruck: | = Ansprechdruck: Beginn des hörbaren Abblasens |
| Öffnungsdruck: | Ventil ganz geöffnet, max. Abblasemenge |
| Schließdruck: | Ventil geschlossen und dicht |
| Öffnungsdruckdifferenz: | Differenz zwischen Ansprechdruck und Öffnungsdruck |
| Schließdruckdifferenz: | Differenz zwischen Ansprechdruck und Schließdruck |

| Abblasemengen Luft |
| --- |
| Die angegebenen Abblasemengen werden bei 10% Drucksteigerung über den Einstelldruck mindestens erreicht. |
| Einstelldruck | Abblasemenge (Normalzustand) | Luft |
| bar | m³/h | l/min |
| 1,5 | 10 | 165 |
| 2 | 13 | 215 |
| 4 | 26 | 430 |
| 6 | 42 | 700 |
| 8 | 58 | 970 |
| 10 | 74 | 1230 |
| 12 | 90 | 1500 |
| Zwischenwerte können interpoliert werden. |

## Bestellnummern

| 259.007 | Klassisches Abblaseventil, DN 6, G1/4, mit Metalldichtung, 1,5 – 4,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,90 netto pro Stück |
| --- | --- |
| 259.008 | Klassisches Abblaseventil, DN 6, G1/4, mit Metalldichtung, 4,0 – 8,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,90 netto pro Stück |
| 259.009 | Klassisches Abblaseventil, DN 6, G1/4, mit Metalldichtung, 8,0 – 12,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,90 netto pro Stück |
| 259.010 | Klassisches Abblaseventil, DN 6, G1/4, mit NBR-Dichtung, 1,5 – 4,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,90 netto pro Stück |
| 259.011 | Klassisches Abblaseventil, DN 6, G1/4, mit NBR-Dichtung, 4,0 – 8,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,90 netto pro Stück |
| 259.012 | Klassisches Abblaseventil, DN 6, G1/4, mit NBR-Dichtung, 8,0 – 12,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,90 netto pro Stück |

English

# Classic blow-off valves without component test DN 6

To blow out non-poisonous and non-flammable gases into the atmosphere in order to protect pressure tanks against overpressure. Setting and lead seal at additional charge.

Classic blow-off valves DN 6: Setted valves are plumbed. Metal seated valves may have slight leakage.

## Technical details:

|  | DN6 |
| --- | --- |
| Connection thread | G1/4 |
| Operating temperature | -10°C up to +90°C (NBR) / -10°C up to +180°C (metal) other temperatures on request! |
| Setting range | 1,5 – 12bar |
| Opening pressure difference | 10% – 15% |
| Closing pressure difference | 15% – 25% |
| Built-in position | vertical |
| Material | - housing: brass |
|  | - seal: metal, NBR |

| Definitions |
| --- |
| Set pressure (start-to-leak): | beginning of audible leaking |
| Opening pressure: | valve completely open, max. blow-off / deflation |
| Closing pressure: | valve is closed and sealed (tight) |
| Opening pressure difference: | difference between start-to-leak pressure and openning pressure |
| Closing pressure difference: | difference between start-to-leak pressure and closing pressure |

| Exhaust capacity air |
| --- |
| The exhaust capacities indicated in the table are the minimum values reached when air pessure is raised by 10% above the set pressure. |
| Set pressure | Exhaust flow capacity (normal conditioning) | Air |
| bar | m³/h | l/min |
| 1,5 | 10 | 165 |
| 2 | 13 | 215 |
| 4 | 26 | 430 |
| 6 | 42 | 700 |
| 8 | 58 | 970 |
| 10 | 74 | 1230 |
| 12 | 90 | 1500 |
| Intermediate values can be interpolated. |