|  | 02.07.2018 ; . https://e-shop.ewo-stuttgart.de/druckluftzubehoer/nicht-bauteilgepruefte-abblaseventile/4051/nicht-bauteil-geprueftes-mini-abblaseventil-dn-3?c=21 ; . |
| --- | --- |

Deutsch

# Nicht bauteil-geprüftes Mini Abblaseventil DN 3

Zum Abblasen von ungiftigen und nicht brennbaren Gasen in die Atmosphäre zur Absicherung von Druckbehältern gegen Drucküberschreitung. Einstellung und Plombierung werden separat berechnet.

Mini Abblaseventil DN 3: Einstellsicherung ist auf Anfrage erhältlich.

## Technische Daten:

|  | DN 3 |
| --- | --- |
| Anschlussgewinde | G1/8, G1/4 |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +90°C (NBR) / -10°C bis +180°C (Metall) Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage erhältlich. |
| Einstellbereich | 1 – 60bar |
| Öffnungsdruckdifferenz | ~ 20% |
| Schließdruckdifferenz | ~ 20% |
| Einbaulage | senkrecht |
| Material | - Gehäuse: Messing |
|  | - Dichtung: NBR |

| Begriffserklärung |
| --- |
| Einstelldruck: | = Ansprechdruck: Beginn des hörbaren Abblasens |
| Öffnungsdruck: | Ventil ganz geöffnet, max. Abblasemenge |
| Schließdruck: | Ventil geschlossen und dicht |
| Öffnungsdruckdifferenz: | Differenz zwischen Ansprechdruck und Öffnungsdruck |
| Schließdruckdifferenz: | Differenz zwischen Ansprechdruck und Schließdruck |

| Abblasemengen Luft |
| --- |
| Die angegebenen Abblasemengen werden bei 10% Drucksteigerung über den Einstelldruck mindestens erreicht. |
| Einstelldruck | Abblasemenge (Normalzustand) | Luft |
| bar | m³/h | l/min |
| 1 | 3 | 50 |
| 4 | 12 | 200 |
| 6 | 18 | 300 |
| 10 | 30 | 500 |
| 20 | 60 | 1000 |
| 30 | 90 | 1500 |
| 40 | 120 | 2000 |
| 50 | 150 | 2500 |
| 60 | 180 | 3000 |
| Zwischenwerte können interpoliert werden. |

## Bestellnummern

| 368.016 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/4, mit NBR-Dichtung, 0,2 – 1,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| --- | --- |
| 368.025 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/8, mit NBR-Dichtung, 0,2 – 1,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| 368.11 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/8, mit NBR-Dichtung, 1,1 – 3,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| 368.12 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/8, mit NBR-Dichtung, 3,1 – 6,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| 368.13 | Mini Abblaseventil, DN 3 G1/8, mit NBR-Dichtung, 6,1 – 12,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| 368.14 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/8, mit NBR-Dichtung, 12,1 - 18,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| 368.15 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/8, mit NBR-Dichtung, 18,1 – 32,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| 368.16 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/8, mit NBR-Dichtung, 32,1 - 60,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| 368.21 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/4, mit NBR-Dichtung, 1,1 - 3,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| 368.22 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/4, mit NBR-Dichtung, 3,1 – 6,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| 368.23 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/4, mit NBR-Dichtung, 6,1 – 12,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| 368.24 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/4, mit NBR-Dichtung, 12,1 – 18,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| 368.25 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/4, mit NBR-Dichtung, 18,1 – 32,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |
| 368.26 | Mini Abblaseventil, DN 3, G1/4, mit NBR-Dichtung, 32,1 - 60,0 bar, Messinggehäuse Bei Einstellung zuzüglich € 0,60 netto pro Stück. |

English

# Mini blow-off valve without component test DN 3

To blow out non-poisonous and non-flammable gases into the atmosphere in order to protect pressure tanks against overpressure. Setting and lead seal at additional charge.

Mini blow-off valve DN 3: Setted safety device on request.

## Technical details:

|  | DN3 |
| --- | --- |
| Connection thread | G1/8, G1/4 |
| Operating temperature | -10°C up to +90°C (NBR) / -10°C up to +180°C (metal) other temperatures on request! |
| Setting range | 1 – 60bar |
| Opening pressure difference | ~ 20% |
| Closing pressure difference | ~ 20% |
| Built-in position | vertical |
| Material | - housing: brass |
|  | - seal: NBR |

| Definitions |
| --- |
| Set pressure (start-to-leak): | beginning of audible leaking |
| Opening pressure: | valve completely open, max. blow-off / deflation |
| Closing pressure: | valve is closed and sealed (tight) |
| Opening pressure difference: | difference between start-to-leak pressure and openning pressure |
| Closing pressure difference: | difference between start-to-leak pressure and closing pressure |

| Exhaust capacity air |
| --- |
| The exhaust capacities indicated in the table are the minimum values reached when air pessure is raised by 10% above the set pressure. |
| Set pressure | Exhaust flow capacity (normal conditioning) | Air |
| bar | m³/h | l/min |
| 1 | 3 | 50 |
| 4 | 12 | 200 |
| 6 | 18 | 300 |
| 10 | 30 | 500 |
| 20 | 60 | 1000 |
| 30 | 90 | 1500 |
| 40 | 120 | 2000 |
| 50 | 150 | 2500 |
| 60 | 180 | 3000 |
| Intermediate values can be interpolated. |